PLC 与变频器RS485通讯控制

- I/O分配

M10 正转     M11 反转       M12  停止      D100  频率输入

- 变频器设定

Pr.117=0     Pr.118=192    Pr.119=1     Pr.120=2     Pr.79=1

Pr.121=9999     Pr.122=9999    Pr.123=20     Pr.120=2     Pr.124=0

- 接线

FX2N – 485 – BD                         变频器PU接口

| RDA |  | SDA |
| --- | --- | --- |
| RDB |  | SDB |
| SDA |  | RDA |
| SDB |  | RDB |
| SG |  | SG |

- 程序编写

|----| | M8000----------------------------------M8161

|----| | M8002------------ |-----------------MOV  H9F D8120

|                   |-----------------MOV  H5  D200

|                   |-----------------MOV  H30  D201

|                   |-----------------MOV  H30  D202

|                   |-----------------MOV  H46  D203

|                   |-----------------MOV  H41  D204

|----| | M10----|----------------------------RS D200 K9 D500 K5

|----| | M11----|

|----| | M12----|

|

|----|^ | M10----|-----------------MOV  H30  D205

|            |-----------------MOV  H32  D206

|            |-----------------MOV  H34  D207

|            |-----------------MOV  H39  D208

|            |-----------------SET  M8122

|

|----|^ | M11----|-----------------MOV  H30  D205

|            |-----------------MOV  H34  D206

|            |-----------------MOV  H34  D207

|            |-----------------MOV  H42  D208

|            |-----------------SET  M8122

|

|----|^ | M12----|-----------------MOV  H30  D205

|            |-----------------MOV  H30  D206

|            |-----------------MOV  H34  D207

|            |-----------------MOV  H37  D208

|            |-----------------SET  M8122

|

|----| | M8012----|----------------------------RS D300 K11 D500 K5

|

|----|^ | M8012----|-----------------MOV  H5   D300

|              |-----------------MOV  H30  D301

|              |-----------------MOV  H30  D302

|              |-----------------MOV  H45  D303

|              |-----------------MOV  H44  D304

|              |-----------------SET  M8122

|

|----| | M8000-----|-----------------ASCI  D1000 D305 K4

|              |-----------------CCD  D301  D150 K8

|              |-----------------MOV  D150  K2M20

|              |----------------- ASCI  K1M24  D309  K1

|              |----------------- ASCI  K1M20  D310  K1

|

|----------------------------------------------END

485的基础上发展出来的通讯Profibus，在布线过程中最基本的就是要求：
1、屏蔽双绞线
2、远离动力、负荷电缆
3、屏蔽线接地
根本就是为了防止干扰。与变频器通讯尤甚，这三点必须满足，是最基本的了。