深圳市宏升达自动化科技有限公司

http://www.hsd-gd.com

技术参数 SPECIFICATIONS

| 工作电压范围 Operating Voltage Range | DC 24 V ±15 % |
| --- | --- |
| 输入参数 INPUT DATA |
| 典型输入信号 Type Input Signal | 四位 BCD 码平行输入 A型：输入高电平15V-24V，低电平0-1V _ B型：TTL\CMOS电平 0-5V____________ L型：LvTTL\LvCMOS电平 0-2.5/3.3V__ Z型：HvTTL电平 0-10/12V___________ |
| 信号端口数 Signal port number | 四位数字 16个端口 三个动态小数点 3个端口（固定小数点无需使用） 总线数据选通信号 1个端口（总线上只有一台表无需使用） |
| 显示参数 DISPLAY DATA |
| 最大显示范围 Max Display range | -999 至 9999 可设定小数点 |
| 显 示 Display | BCD-4 红色数码管高14.2mm 0.5英寸 BCD-4L 红色数码管高25.8mm 0.8英寸 |
| 转换速度 Sampling speed | ＜ 100 Ns |
| 典型运行参数 TYPE GENERAL DATA |
| 工作温度范围 Operating Temperature Range | 0°C to 65°C |
| 消耗功率 Power consumption | ≤ 4 W |
| 外形尺寸 Outside dimension | 48mm(H) × 96mm(W) × 112mm(D) |
| 开孔尺寸 Perforate dimension | 43.5mm ±0.5mm(H) × 91.5mm ±0.5mm(W) |
| 细 分 型 号 | 分 类 |
| HMDTY-BCD-4/4L -A HMDTY-BCD-4/4L -B HMDTY-BCD-4/4L -L HMDTY-BCD-4/4L -Z | 输入高电平15V-24V，低电平0-1V (适合输出高电平有效的PLC) TTL\CMOS电平 0-5V_ ____ ___ LvTTL\LvCMOS电平 0-2.5/3.3V_ HvTTL电平 0-10/12V___ _ _ _ |

注意事项 CAUTIONS
1． 适宜使用环境温度0℃-65℃，相对湿度85%以下。
2． 标准配置为高电平有效，共阴信号。 如果是低电平有效，共阳信号，需要加装光耦转换板。

说明 NOTES
HMDTY BCD-4/4L四位BCD码转换通用数显表使用范围非常广，请在订购时务必详细说明要求。如：输入A型PLC电平、 是否设小数点，如需要，则是设在哪两位之间？如 00.00，显示值单位为（米/分）。另选配主从数据连接电缆1.5米一根。以便我们正确无误地即时提供给用户，谢谢合作！
如果要将最高位作为符号位显示，则在订货时务必注明。因为数字显示与 +、- 符号显示不能并存。第四位BCD码1000为负，显示"-"负号。0000为正，不显示。