| 上一个 下一个 | 产品型号:XMTA8008GP、XMTA8018GP、XMTA8038GP、XMTA8048GP |
| --- | --- |

多段曲线温控器介绍 点击复制

XMTA8008GP、XMTA8018GP、XMTA8038GP、XMTA8048GP高精度多段时间温度控制器可定30个时间温度段，并可以设定任意的曲线工作方式，实现不同时间自动改变温度设定值的温度控制器。

| 参数 | 参数值 |
| --- | --- |
| 热电偶兼容输入 | K、S、E、J、T、B、N、WRe3-25 |
| 热电阻兼容输入 | PT100、CU50 |
| 标准电流输入 | 0-10mA、0-20mA、4-20mA |
| 标准电压兼容输入 | 0~5V、1~5V |
| 定制输入方式1 | 0~10V输入 |
| 定制输入方式2 | PT1000输入 |
| 温度信号输入 | 是 |
| 湿度信号输入 | 是 |
| 温湿度信号输入 | 是 |
| 液位信号输入 | 是 |
| 压力信号输入 | 是 |
| 其它标准信号输入 | 是 |
| 热电偶量程1 | K（0～1300℃）、 S（0～1600℃）、 E（0～800℃）、 J（0～1000℃） |
| 热电偶量程2 | T（-200～+350℃）、 B（0～1800℃）、 N（0～1300℃）、 Wre（0～2300℃） |
| 热电阻量程 | CU50（-50～+150℃）、PT100（-200～+600℃） |
| 标准信号量程 | -1999~9999 |
| 测量分辩率 | 0.1 |
| 最大温度测量误差 | ±0.2℃ |
| 出厂平均温度误差 | ±0.1℃ |
| 温度修正功能 | 支持 |
| 温度传感器最大线长 | 大于200米 |
| 主控输出 | 固态继电器输出 |
| PID控制模式 | 人工智能模糊PID高速脉冲调节 |
| 位式偏差控制模式 | 上下限偏差控制、将温度控制在上下限区域内 |
| 报警方式 | 上限报警、上下限、上上限报警（可选） |
| 报警输出方式 | 继电器输出 |
| 可定制报警模式 | 内置声音报警或12V脉冲电压输出 |
| 上偏差报警支持 | 支持 |
| 下偏差报警支持 | 支持 |
| 上电免除报警功能 | 支持 |
| 输出电源 | DC24V(订货时选配) |
| 输入电源 | AC或DC220V |
| 电磁兼容 | 可抗强电磁干扰的电网电压波动或变频器干扰 |
| 可定制输入电源 | DC24V或DC12V |
| 仪表功耗 | 小于5VA |
| 允许电源波动 | ±5% |
| 定制宽电源模式 | 是 |
| 机械行业 | 用于大型机械热处理 |
| 造纸行业 | 造纸加工热处理 |
| 化工行业 | 化工行业热处理 |
| 热处理 | 模具加工热处理控制 |
| 安装方式 | 开孔式安装、在控制柜上开孔或在箱体上开孔安装 |
| 面板尺寸 | 96(宽)*96(高)*110(深)mm |
| 开孔尺寸 | 92(宽)*92(高)mm |
| 说明书下载 | XMT8008 |
| 输入通道 | 1通道 |

XMTA8008GP、XMTA8018GP、XMTA8038GP、XMTA8048GP高精度多段时间温度控制器可定30个时间温度段，并可以设定任意的曲线工作方式，实现不同时间自动改变温度设定值的温度控制器。

主要特性:

1. 30个时间温度设定功能，仪表可以设定30个时间段不同的温度值

2. 升温、降温、恒温任意设置功能，升温、降温、恒温没有任何顺序，随意设置

3. 每段时间为9999分、温度为-200~2400℃

4. 启动、暂停、停止功能、仪表具备启动按钮、停止按钮、暂停按钮相切换

5. 按下启动按钮、仪表开始启动当前曲线，按曲线设定的温度加热、再次按下启动按钮、仪表显示STOP、处理停止状态；

6、按下暂停按钮、时间停止走动、温度停在当前设定值，继续加热、当前状态为恒温状态、再次按下暂停按钮、曲线继续运行；

7、停止状态时仪表停止加热工作、处于断开输出状态。

8、其它功能如报警功能、温度不到时间曲线等待功能、运行完毕打开报警开关等。

实际应用:

有一化工厂，温度要求如下

1. 温度从常恒开始升温、经过60分钟升到100度;

2. 温度到达100度， 然后恒温60分钟；

3. 经过30分钟设到150度;

4.温度到达150度，再经过30分钟升到300度;

5.温度到达300度，恒温半个小时;

6.然后经过半个小时降到200度;

7.关掉加热器自然降温；

根据上面的要求我们做了一个温升曲线表格图

现在设置仪表参数并对参数说明

首先、按下仪表的移位键，仪表显示C01、此时可按SET进行参数不停的切换并按上升或下降键来修改温度时间值。

1. 温度从常恒开始升温、经过60分钟升到100度; C01 = 0 ；T01 = 60；C02 = 100

备注：设定第一段的温度0度、时间60分钟、60分钟内将线性升温到T02的100度,

计算方式是(C02-C01) / T01 = 1.666 相当于1分钟温升1.6度

2. 温度到达100度， 然后恒温60分钟；T02 = 60、C03 = 100；

备注： 计算方式是(C03-C02) / T02 = 0 相当于恒温

3. 经过30分钟设到150度; T03 = 30、C04 = 150

备注： 计算方式是(C04-C03) / T03 = 1.666相当于1分钟温升1.6度

4.温度到达150度，再经过30分钟升到300度; T04 = 30、C05 = 300

备注： 计算方式是(C05-C04) / T04 = 5相当于1分钟温升5度

5.温度到达300度，恒温半个小时; T05 = 30、C06 = 300

备注： 计算方式是(C06-C05) / T05 = 0相当于恒温30分钟

6.然后经过半个小时降到200度; T06 = 30、C07 = 200

备注： 计算方式是(C07-C06) / T06 = -3.33 相当于每分钟降3.3度

7.关掉加热器自然降温；T07 = 1、C08 = -200

备注： 计算方式是(C08-C07) / T07 = -400 相当于1分钟后关掉加热器

上面是一个典型的可编程温控器的升温例子。

XMTA8008GP、XMTA8018GP、XMTA8038GP、XMTA8048GP温控器接线图

XMTA8008GP、XMTA8018GP、XMTA8038GP、XMTA8048GP温控器信号接线图

XMTA8008GP、XMTA8018GP、XMTA8038GP、XMTA8048GP温控器与固态继电器接线图

XMTA8008GP、XMTA8018GP、XMTA8038GP、XMTA8048GP温控器选型

http://www.hsd-gd.com